- Перевести с помощью резца на меловой доске контрольные линии.

- Сложить бретели и пояс (4 детали) лицевой стороной внутрь и обтачать на машине швом 1 см (по контрольным линиям)

- Вывернуть бретели и пояс на лицевую сторону и выметать кант 0,1-0,2 см

- Заметать вогнутые срезы фартука. Первый раз замётываем срез ткани на 0,7 см, загибая только 1 раз ткань (рис 1). Второй раз так же загибаем и замётываем край на 0,7 см. (рис.2) Далее прокладываем машинную строчку на 0,2см от первого сгиба(рис.3).

- Приложить к контрольным точкам пояс и бретели и обработать сначала низ изделия и верхний срез грудки, а потом боковый срезы фартука.

- Обработать вход в карман и заметать другие три стороны на изнаночную сторону.

- Наметить место расположения карманов и сначала приколоть, потом приметать и затем настрочить.